建设项目环评承诺备案表

项目名称：年产2万套洁具生产线项目

填表日期：2021年3月10日

| 项目概况 | 项目建设单位 | 浙江博家家居科技有限公司 | 单位法定代表人 | 祝坤霞 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设地点 | 浙江省衢州市江山经济开发区江东区兴工七路3-1号 | 法定代表人电话 | / |
|  | 联系人 | 阮川昌 | 联系人电话 | 13706880551 |
|  | 项目性质 | 新建(改建□扩建□ | 项目总投资 | 1478万元 |
|  | 投资管理类别 | 审批□核准□备案( |
|  | 项目所属行业 | C30非金属矿物制品业 | 分类管理类别 | 非金属矿物制品业 |
|  | 建设规模及 主要内容 | 浙江博家家居科技有限公司年产2万套洁具生产线项目位于浙江省衢州市江山经济开发区江东区兴工七路3-1号。公司决定租用江山市双氧水有限公司闲置厂房5040平方米，建设年产2万套洁具生产线。购置新的生产设备。项目总投资1478万元，其中固定资产投资978万元，其中设备投资778万元，车间改造及安装200万元，流动资金500万元。项目投产后可实现销售额4400万元，税收115万元，新增利润673.6万元。 |
| 污染物排放量 | 污染物种类 | 原有项目排放量（吨/年） | 新建项目排放量（吨/年） | 排放方式 |
|  | 废 水 | 废水量 | 0 | 864 | (不排放 (直接排放，受纳水体 (市政管网 (集中式工业污水处理厂 |
|  |  | COD | 0 | 0.035 |  |
|  |  | 氨氮 | 0 | 0.002 |  |
|  | 废 气 | 废气量 | / | / | 企业总体工程烟尘、VOCS的总量以本项目为准。 |
|  |  | 二氧化硫 | 0 | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 0 | / |  |
|  |  | 颗粒物 | 0 | 0.393 |  |
|  |  | 挥发性有机物 | 0 | 0.286 |  |
|  | 固体废物 | 危险废物 | 0 | 0 | (自行处理 (委托处理 |
|  |  | 一般固废 | 0 | 0 |  |
| （1）水环境影响 ①喷淋废水 喷淋系统用水量为1t，补充循环水为20t/a，生产过程中在喷漆房水喷淋系统中的循环水池中加入絮凝剂，使水中的漆滴相互凝聚再打捞漆渣后经过砂滤的水循环使用，不排放，只需定期清除喷淋废水中的漆渣以及补充损耗量即可。对周围环境影响不大。 ②水磨冲洗废水 本项目树脂工艺品需要经过水磨冲洗，水磨冲洗产生的废水经过沉淀池沉淀后循环使用不外排。水磨冲洗用水量为8t，补充循环水为60t/a。 ③生活污水 本项目生活污水产生量约为864t/a。本项目生活污水经化粪池预处理后达到江山市鹿溪污水处理厂纳管标准后纳入园区污水管网，送至江山市鹿溪污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放，最终排入江山港。对周围环境影响不大。 （2）大气环境影响 ①投料粉尘 本项目投料粉尘经集气罩收集后经脉冲布袋除尘器处理后再通过15m高的排气筒排放，粉尘的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准限值，对于无组织排放的粉尘，评价建议企业在车间内安装排风扇，加强车间内通风，对周围环境影响不大。 ②打磨粉尘 本项目打磨粉尘经集气罩收集后通过脉冲布袋除尘处理后再通过15m高的排气筒排放，粉尘的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准限值，对于无组织排放的粉尘，评价建议企业在车间内安装排风扇，加强车间内通风，对周围环境影响不大。 ③非甲烷总烃 本项目成型、固化、烘干产生的苯乙烯和固化剂使用产生的非甲烷总烃经总集气管通过水喷淋塔+干式过滤+活性炭吸附处理后15m高排气筒排放；浇注产生的苯乙烯和UV喷漆产生的非甲烷总烃经总集气管通过另一套水喷淋塔+干式过滤+活性炭吸附装置处理后15m高排气筒排放。苯乙烯、固化非甲烷总烃经过处理后能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）二级标准。涂装工序非甲烷总烃经过处理后排放浓度满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中的标准限值。对于无组织排放的废气，评价建议企业在车间内安装排风扇，加强车间内通风，对周围环境影响不大。 （3）声环境影响 本项目建议企业选用低噪声的设备，在高噪声设备底部增设防震垫，同时加强设备维护和厂界绿化。经上述措施处理后，再经建筑物隔声、空气吸收等因素联合作用，项目噪声贡献值可降低30dB以上，本项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，对周围影响不大。 （4）固废影响 本项目产生的固废主要为废包装袋、破损不饱和树脂桶、废胶衣桶、废内袋、废漆桶、收集的粉尘、边角料、破损产品、废活性炭、废过滤棉和生活垃圾。废包装袋、废胶衣桶、收集的粉尘、边角料、破损产品收集后外卖综合利用；破损的不饱和树脂桶、废漆桶、废内袋、废过滤棉和废活性炭收集后委托有资质单位处理；生活垃圾委托当地环卫部门集中清运处置。因此，本项目只要做好固体废弃废弃物的集中收集贮存，不随意外排环境，不会对周围环境产生影响。 |
| 本单位郑重承诺： 1.本单位所提供的材料及数据真实有效。 2.本项目不属于区域环评审批改革确定的负面清单范围。 3.项目建设和运行过程排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，污染物排放总量符合总量控制要求，承诺在项目投产前取得污染物排放总量指标和削减平衡意见。 4.建设项目环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 5.项目正式投产前，委托第三方机构或自行编制环保设施竣工验收报告，按规范组织环保设施竣工验收，向社会公开验收结果并报环保部门备案。 6.项目投入生产前，按规定申领（变更）排污许可证，无排污许可证不得排污。 7.本项目实施过程中，将严格遵守国家相关环保法律法规和政策。若违反上述承诺内容，自行承担相应责任。 法定代表人（签字）： 企业（盖章） 年 月 日 |
| 环保部门登记备案意见 （签章） 年 月 日 |

备注：本备案表一式三份，建设单位一份，抄送监管执法部门一份，审批部门留存一份。