建设项目环评承诺备案表

项目名称：年产100万只冲压汽车零配件及罐体总成生产线项目

填表日期：2021年3月17日

| 项目概况 | 项目建设单位 | 浙江亚标汽车部件有限公司 | 单位法定代表人 | 王燕 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设地点 | 江山市上余镇兴工六路18-4号 | 法定代表人电话 | 13757001664 |
|  | 联系人 | 王燕 | 联系人电话 | 13757001664 |
|  | 项目性质 | 迁建☑改建□扩建□ | 项目总投资 | 1200万元 |
|  | 投资管理类别 | 审批□核准□备案☑ |
|  | 项目所属行业 | C3670汽车零部件及配件制造 | 分类管理类别 | 汽车制造业 |
|  | 建设规模及 主要内容 | 企业拟投资1200万元搬迁至江山市上余镇兴工六路18-4号，企业租用江山市山海建设投资有限公司闲置厂房，租用厂房面积7000平方米。项目生产线整体搬迁。产能保持不变，仍为年产100万只冲压汽车零配件及罐体总成的生产能力，届时老厂区将停止生产。项目整体搬迁后，即原址噪声、固废、水污染物不再产生，原有废气污染物逐渐消散以至于无。 |
| 污染物排放量 | 污染物种类 | 原有项目排放量（吨/年） | 迁建项目排放量（吨/年） | 排放方式 |
|  | 废 水 | 废水量 | 5067.46 | 5067.46 | 经厂区污水处理设施处理后纳管进入江山市鹿溪污水处理厂处理 |
|  |  | COD | 0.253 | 0.203 |  |
|  |  | 氨氮 | 0.025 | 0.01 |  |
|  | 废 气 | 废气量 |  |  | 集气罩收集后经废气处理设施处理后由15m高的排气筒排放。 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.159 | 0.06 |  |
|  |  | 挥发性有机物 | 1.1402 | 0.605 |  |
|  | 固体废物 | 危险废物 | / | 0 | ☑自行处理 ☑委托处理 |
|  |  | 一般固废 | / | 0 |  |
| 1. 本项目生产废水经经隔油、气浮等工艺处理后同经化粪池预处理处理的生活污水达到，达到江山市鹿溪污水处理厂纳管标准送至江山市鹿溪污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A类标准及《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1要求。最终排入江山港。对周围环境影响不大。 2. 喷塑粉尘：静电喷塑工艺在全封闭喷房中进行，喷塑机内腔配备单台风量4000m3/h的收尘器，经收集，经抗静电滤芯过滤处理后经15m排气筒排放，排放浓度能达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表2中的大气污染物特别排放限值，对周围环境影响不大。 固化废气：固化产生的非甲烷总烃，集气罩收集后经活性炭吸附处理后经15m排气筒排放，排放浓度达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表2中的大气污染物特别排放限值，对周围环境影响不大。 电泳烘干废气、油漆废气：喷漆挥发的有机溶剂经水帘吸收、气雾分离；烘干挥发的有机溶剂密闭集气；两股废气合并统一经水喷淋干燥+UV光催化+活性炭吸附处理，再通过15m高的排气筒2#排放。排放浓度达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表2中的大气污染物特别排放限值，对周围环境影响不大。 3. 本项目产生的固废主要为边角料、废切削液、皂化液、润滑油、废原料桶、漆渣、槽渣、槽液、废活性炭、废水处理污泥和生活垃圾。边角料收集后外卖综合利用；废切削液、皂化液、润滑油、废原料桶、漆渣、槽渣、槽液、废活性炭、废水处理污泥收集后有资质单位处理；生活垃圾一起委托当地环卫部门集中清运处置。因此，本项目只要做好固体废弃废弃物的集中收集贮存，不随意外排环境，不会对周围环境产生影响。 |
| 本单位郑重承诺： 1、本单位所提供的材料及数据真实有效。 2、本项目不属于区域环评审批改革确定的负面清单范围。 3、项目建设和运行过程排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，污染物排放总量符合总量控制要求，承诺在项目投产前取得污染物排放总量指标和削减平衡意见。 4、建设项目环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 5、项目正式投产前，委托第三方机构或自行编制环保设施竣工验收报告，按规范组织环保设施竣工验收，向社会公开验收结果并报环保部门备案。 6、项目投入生产前，按规定申领（变更）排污许可证，无排污许可证不得排污。 7、本项目实施过程中，将严格遵守国家相关环保法律法规和政策。若违反上述承诺内容，自行承担相应责任。 法定代表人（签字）： 企业（盖章） 年 月 日 |
| 环保部门登记备案意见： （签章） 年 月 日 |

备注：本备案表一式三份，建设单位一份，抄送监管执法部门一份，审批部门留存一份。